Комментарий ГАРАНТа

См. графическую копию официальной публикации

# Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 7 апреля 2011 г. N 168
"Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов"

В соответствии с полномочиями, определенными п. 5.2.2.5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; N 23, ст. 2527; N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2581; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; N 49, ст. 5976; 2010, N 9, ст. 960; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935), в целях актуализации и уточнения требований к регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведения государственного реестра опасных производственных объектов в связи с утверждением Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4194) приказываю:

1. Утвердить требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г. N 131 "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов" (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 24 апреля 2008 г. N 01/4055-АБ).

| И.о. руководителя | А.В. Ферапонтов |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2011 г.

Регистрационный N 21545

Приложение

# Требования
к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов

| Наименование объекта (именной код объекта) | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности |
| Шахта угольная | 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Шахта сланцевая |  |  |  |  |
| Гидрошахта |  |  |  |  |
| Участок шахтостроительный (специализированный) |  |  |  |  |
| Разрез угольный |  |  |  |  |
| Разрез сланцевый |  |  |  |  |
| Участок отвала пород | 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ |
| Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля | 2.1, 2.2, 2.5 | 3.2 *(1) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Площадка (цех, участок) обогащения угля |  |  |  |  |
| Площадка (цех, участок) обогащения сланца |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 |  |  | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| Участок по добыче торфа | 2.1, 2.5 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и наличию опасного вещества. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| 2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности |
| 2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота |
| Рудник | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1) или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ, а также использования опасных веществ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Прииск |  |  |  |  |
| Участок (полигон) старательской добычи |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Карьер |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению, а также использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Площадка (участок, цех) извлечения золота |  |  |  |  |
| Площадка (участок) глиноземного завода |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| Участок (площадка) шлакоотвала | 2.1, 2.5 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ |
| Участок (площадка) кучного выщелачивания | 2.1, 2.5. | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ |
| 2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) агломерационная |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| 2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Площадка (участок) солепромысла | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 |  | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и работ по обогащению |
| Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  | Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ |
| Хвостохранилище (шламохранилище) |  |  | Границы земельного отвода | Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| 2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов |
| Рудник | 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | 3.2 *(1) или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Карьер |  |  |  |  |
| Участок добычи строительного сырья*(4) | 2.5 | 3.3 |  |  |
| Участок подготовки строительного сырья |  |  |  |  |
| Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| 2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений |
| Участок гидротехнического строительства | 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Участок транспортного строительства |  |  |  |  |
| Участок специального строительства |  |  |  |  |
| 2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках |
| Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(2) или 3,3 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ в подземных условиях |
| Название объекта, размещенного в естественной подземной полости |  |  |  |  |
| 3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества*(5) |
| Склад взрывчатых материалов*(6) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования взрывчатых материалов |
| Передвижной склад ВМ |  |  |  | При определении количества опасного вещества следует исходить из паспортной (расчетной) вместимости склада |
| Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ*(7) |  |  |  |  |
| Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов*(8) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения, хранения и транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из массы активного заряда, принимаемой для расчета безопасных расстояний (границы) опасной зоны |
| Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 2.1, 2.3. | 3.1. или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из максимального количества ВМ, находящегося на площадке |
| Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку переработки и уничтожения взрывчатых материалов. |
| Полигон, испытательная площадка*(9) |  |  |  | Идентифицируются по признаку использования взрывчатых материалов |
| 4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса |
| Участок ведения буровых работ*(10) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования и получения опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, и грузоподъемных механизмов |
| Фонд скважин*(11) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы горного отвода |  |
| Участок предварительной подготовки нефти | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку получения, использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из фактической производительности |
| Площадка насосной станции*(12) |  |  |  |  |
| Пункт подготовки и сбора нефти |  |  |  |  |
| Парк резервуарный (промысловый) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Площадка промысловой компрессорной станции | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка |
| Участок комплексной подготовки газа | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку получения и использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Подземное хранилище газа*(13) | 2.1, 2.2 и 2.5 | 3.1 | Контур распространения газовой залежи | Идентифицируется по признаку хранения, использования и транспортирования опасных веществ |
| Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода*(14) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной производительности завода |
| Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Платформа стационарная (морская) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы платформы | Идентифицируется по признаку получения, использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проектной производительности |
| Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы буровой платформы, бурового судна | Идентифицируется по признаку, получения, использования и хранения опасных веществ |
| Площадка морского нефтеналивного комплекса*(15) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Граница комплекса | Идентифицируется по признаку транспортирования и хранения опасного вещества |
| 5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта*(16) |
| Участок магистрального газопровода | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| Площадка компрессорной станции | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |
| Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |  |  |  |  |
| Станция газораспределительная |  |  |  |  |
| Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ |
| Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода |  |  |  |  |
| Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |
| Площадка сливоналивного терминала (эстакады)*(17) | 2.1, 2.2, 2.3. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| 6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке месторождений |
| Участок геологоразведочных (геофизических) работ | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1) или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, а также использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, использования грузоподъемных механизмов и оборудования, работающего под давлением свыше 0,07 МПа. Склады ВВ и ВМ идентифицируются отдельно. |
| 7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств*(18) |
| Площадка цеха (участка, установки) производства*(19) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования, переработки и транспортирования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. При определении количества опасных веществ, следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологии производства |
| Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны |  |
| Площадка установки по переработке нефтешлама |  |  |  |  |
| Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления |  |  |  |  |
| База товарно-сырьевая*(20) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта |
| Продуктопровод | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 2.1 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта |
| Площадка воздухоразделительной установки | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения, транспортирования и получения опасных веществ Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта |
| Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)*(21) |  |  |  |  |
| Склад сырьевой*(22) |  |  |  |  |
| Склад полупродуктов*(22) |  |  |  |  |
| Склад готовой продукции*(22) |  |  |  |  |
| 8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения |
| Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов*(23) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Склад ГСМ |  |  |  |  |
| Группа резервуаров и сливоналивных устройств*(24) |  |  |  |  |
| 9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки |
| Склад хлора*(25) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку, использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Площадка (цех, участок) подготовки воды |  |  |  |  |
| 10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности |
| Аммиачно-холодильная установка | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия, транспортирования и хранения опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Площадка (цех) производства спирта | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку транспортирования и хранения опасного вещества |
| Площадка склада хранения спирта |  |  |  |  |
| Площадка (цех) маслоэкстракционного производства*(26) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования и хранения опасного вещества |
| Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров |  |  |  |  |
| 11. Опасные производственные объекты газоснабжения |
| База хранения (кустовая) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения, транспортирования и использования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Станция газонаполнительная |  |  |  |  |
| Пункт газонаполнительный |  |  |  |  |
| Станция газозаправочная (автомобильная) |  |  |  |  |
| Установка баллонная групповая*(27) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы территории административной единицы*(28) |  |
| Установка резервуарная*(29) |  |  |  |  |
| Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая*(30) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы территории административной единицы*(28) | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |
| Участки газопроводов*(31) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы территории административной единицы зоны обслуживания организации, осуществляющей учет газа*(28) | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)*(32) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Граница территории организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| Система теплоснабжения*(33) | 2.1, 2.2. | 3.2 | Граница территории административной единицы*(28) | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| 12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. |
| Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)*(34) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(2) | Граница опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, а также использования опасных веществ |
| Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)*(35) |  |  |  |  |
| Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)*(36) |  |  |  |  |
| Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС)*(37) | 2.2 | 3.3 |  | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° С |
| Котельная*(38) |  |  |  |  |
| Группа котельных*(39) | 2.2 | 3.3 | Границы территории административной единицы*(28) или территории организации |  |
| Участок трубопроводов теплосети*(40) |  |  |  |  |
| Площадка цеха (участка) организации*(41) |  |  | Границы опасной зоны |  |
| Площадка хранения мазутного топлива | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1*или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку наличия опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| Площадка дизельной электростанции*(42) |  |  |  |  |
| Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла) |  |  |  |  |
| 13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности |
| 13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов*(43) |
| 13.1.1. Производства чугуна |
| Площадка доменного цеха | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использования токсичных веществ |
| 13.1.2. Производства стали и проката |
| Цех (участок) мартеновский | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов черных металлов, использование воспламеняющих газов, опасных веществ |
| Цех (участок) конвертерный |  |  |  |  |
| Цех (участок) электросталеплавильный |  | 3.2 *(2) или 3.3 |  |  |
| Цех по производству проката | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству труб*(44) | 2.1, 2.2, 2,4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех сталепроволочного производства |  |  |  |  |
| 13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров |
| Цех (участок) по производству ферросплавов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов и сплавов на их основе, а также наличия опасных веществ |
| 13.1.4. Производство агломерата |
| Цех (участок) агломерации | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов*(43) |
| 13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина |
| Цех (участок) электролиза алюминия | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролиза магния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства кристаллического кремния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства электротермического силумина |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства глинозема |  |  |  |  |
| 13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта |
| Цех (участок) плавильный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.3. Производства титана |
| Цех (участок) по производству титана | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролизный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.4. Производства олова |
| Цех (участок) по производству олова | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.5. Производства сурьмы |
| Цех (участок) по производству сурьмы | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов |
| Цех (участок) по производству*(45) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) |
| Цех (участок) производства по получению порошков (пудр)*(46) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и использования опасных веществ |
| 13.2.8. Производство благородных металлов |
| Цех (участок) по производству*(47) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и использования опасных веществ |
| Участок, цех гидрометаллургического производства*(47) |  |  |  |  |
| 13.2.9. Производство кислот |
| Участок кислотного хозяйства*(48) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| 13.2.10 Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов |
| Цех (участок) по производству*(46) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| 13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств |
| Площадка водородной станции | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и транспортирования опасных веществ |
| Площадка (участок) газового цеха |  |  |  |  |
| Участок газоочистной установки |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ |
| Цех коксовый | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и переработки опасных веществ |
| Цех пекококсовый |  |  |  |  |
| Цех улавливания химических продуктов |  |  |  |  |
| Цех смолоперерабатывающий |  |  |  |  |
| Цех ректификации сырого бензола | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) |  |  |
| Склад бензола |  |  |  |  |
| Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований |  |  |  |  |
| Участок станции (установка) воздухоразделительной | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения окисляющих веществ |
| Склад хлора | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) |  | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования токсичного вещества |
| Склад аммиака | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(3) |  |  |
| Аммиакопровод |  |  |  |  |
| 14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)*(43) |
| Цех (участок) литейный*(49) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов металлов и использования опасных веществ |
| 15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры |
| Площадка (название типа) крана*(50) | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Участок механизации*(51) |  |  |  |  |
| Участок транспортный, гараж*(52) |  |  |  |  |
| Объекты, где используются подъемные сооружения*(53) |  |  |  |  |
| Площадка, цех, участок*(54) (его конкретное название) |  |  |  |  |
| Площадка лифтового хозяйства*(55) | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов) |
| Канатная дорога*(56) | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Фуникулер |  |  |  |  |
| Дистанция метрополитена*(57) | 2.3 | 3.3 | Границы дистанции метрополитен а | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов) |
| 16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья*(58) |
| Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство*(59) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 |  |  |
| Элеватор*(60) |  |  |  |  |
| Склад силосного типа*(61) |  | 3.2 *(72)* или 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли) |
| Склад бестарного хранения муки |  |  |  |  |
| Механизированный склад бестарного напольного хранения*(62) |  |  |  |  |
| Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка |  |  |  |  |
| Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение*(63) |  |  |  |  |
| Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня |  |  |  |  |
| Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья*(64) |  |  |  |  |
| Солодовенный цех, участок |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству муки*(65) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)*(62) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству крупы*(62) |  |  |  |  |
| Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья*(66) |  |  |  |  |
| Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей |  |  |  |  |
| Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов |  |  |  |  |
| Кукурузообрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Семяобрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесно-стружечных (древесно-волокнистых) плит, фанеры | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируются по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли) |
| Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры*(67) |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства порошка*(68) |  |  |  |  |
| Цех (участок) подготовки табачного сырья |  |  |  |  |
| Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья*(69) |  |  |  |  |
| Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства |  |  |  |  |
| 17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ |
| Участок транспортирования опасных веществ*(70) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств | 2.1, 2.2 | 3.2 *(2) или 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115°С |
| 18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод |
| Скважина минеральных вод*(71) | 2.1, 2.2 | 3.2 *(2) или 3.3 | Границы горного и земельного отвода | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115°С, сопутствующее выделение опасного вещества |
| 19. Опасные производственные объекты спецхимии |
| Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(3) | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия, хранения, утилизации и транспортирования опасного вещества |

*(1) При ведении взрывных работ.

*(2) При наличии опасного вещества.

*(3) В зависимости от количества опасного вещества определяется тип объекта.

*(4) В названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснардов и т.п.

*(5) На объектах этого вида учету подлежит любое количество взрывчатых веществ, материалов или их компонентов.

*(6) С учетом всех хранилищ ВМ, принадлежащих одному владельцу.

*(7) В случае, если хранилище не принадлежит или арендовано у владельца склада.

*(8) В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

*(9) Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, учитываются в составе складов взрывчатых материалов.

*(10) В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ на принадлежащих ей объектах

*(11) В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, КИПа, расположенные на территории месторождения (участка, площадки).

*(12) В состав объекта входят кустовые насосные станции (КНС), блочные кустовые насосные станции (БКНС), на которых создается давление закачки воды в скважины и дожимные насосные станции (ДНС) перекачки нефти.

*(13) В составе фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.

*(14) В названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.

*(15) В состав объекта входит площадка нефтехранилища, сливоналивные устройства с подводящими трубопроводами.

*(16) В названиях объектов указывается наименование структурного подразделения организации.

*(17) В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.

*(18) На объектах, связанных с обращением токсичных и высокотоксичных веществ учету подлежит любое их количество.

*(19) В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

*(20) В составе товарных парков, насосных и сливоналивных эстакад.

*(21) Указываются конкретно наименование получаемого газа, метод.

*(22) Указывается наименование сырья или продукта.

*(23) В составе объекта учитываются сливоналивные эстакады, сливо-наливные устройства.

*(24) На производственных площадках организации.

*(25) Включая площадку хлораторной, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.

*(26) Включая участки приема, хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

*(27) В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.

*(28) -За административную единицу принимается территория населенного пункта, микрорайона, района города и т.п.

*(29) В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.

*(30) В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения.

*(31) В составе объекта учитываются участки газопроводов с установленными на них счетчиками газа, принадлежащих на правах собственности или аренды организации, осуществляющей учет газа.

*(32) В составе объекта учитываются подводящие и внутренние газопроводы организации, площадки газифицированных котельных и их оборудование, газораспределяющее оборудование, а также газовая часть газопотребляющего оборудования и установок, газовых турбин, технологических линии и др. в зданиях и сооружениях на территории организации.

*(33) В составе объекта учитываются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, теплообеспечивающих организаций, муниципалитета и т.п.

*(34) В составе объекта учитываются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.

*(35) В составе объекта учитываются площадка химводочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.

*(36) В составе объекта учитывается топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.

*(37) При размещении вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

*(38) Учитываются площадки отдельно стоящих котельных с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.

*(39) Учитываются площадки всех котельных, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой.

*(40) Учитываются трубопроводы воды с температурой воды более 115°С или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей).

*(41) В составе объекта учитываются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, в названии объекта указывается конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.

*(42) В составе объекта учитываются площадки размещения дизельных агрегатов и хранения резервного дизельного топлива.

*(43) Производственные объекты получения черных и цветных металлов и сплавов на их основе с емкостью плавильных агрегатов более 100 кг шихты.

*(44) Признак опасности с числовым кодом 2.4 указывается лишь в случае производства труб методом литья.

*(45) В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(46) В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(47) В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(48) Указывается конкретное название кислоты.

*(49) В названии объекта указывается наименование производимого металла.

*(50) В названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового, портового и т.д.).

*(51) Для объектов, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления, и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

*(52) Для объектов, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

*(53) Для объектов, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

*(54) Для объектов, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы на производственной территории организации.

*(55) В составе объекта учитываются все лифтовые площадки в административных, жилых, больничных, гостиничных и т.п. зданиях на определенной территории организации или территории административной единицы, в торговых центрах (с учетом площадок эскалаторов).

*(56) В составе объекта учитывается весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной территории организации.

*(57) При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

*(58) Объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей.

*(59) Отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

*(60) Элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

*(61) Склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах: зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья (за исключением складов бестарного хранения муки).

*(62) Механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки

*(63) Отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла и т.д.

*(64) В названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья.

*(65) Агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха.

*(66) Объекты отдельно стоящих цехов.

*(67) Объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесно-стружечных, древесно-волокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.) .

*(68) В названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов).

*(69) Указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного, текстильного производства и т.д.).

*(70) Объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды, или другом законном основании;

- путями (дорогами) необщего пользования для транспортирования опасных веществ;

- техническими средствами, предназначенными для транспортирования (перемещения) опасных вещества.

*(71) Скважины метановые, углекислые с содержанием газа  мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа  мг/л, напорные с давлением > 0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115°С."

*(72) Определяется только при хранении шрота.

Примечание.

Указанные в таблице Типовых наименований опасных производственных объектов числовые коды признака опасности:

2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С;

2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

2.4 - получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;

2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях и типы объекта:

3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

3.3 - не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности (2.1 - 2.5).